# ОАО «Завод ЭЛЕТЕХ»

440003,Российская Федерация,г.Пенза,ул.Терновского,19-А,

тел/факс: (8412); 93-06-06

Светильник НББ 64-60-080 УХЛ4

АЮ02 	                       (паспорт)

1. Назначение и основные сведения.

  - Светильник настенный с лампой накаливания

НББ 64-60-080 УХЛ4 предназначен для  освещения

жилых помещений.

  - Светильник соответствует требованиям

ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

1.3 Светильник изготавливают в исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур окружающей среды от +1ºС до +35ºС и относительной влажности 80%.

1.4 Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды – IP20.

1.5 Класс защиты от поражения электрическим током 0 по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

1.6 Срок службы светильника – не менее 10 лет.

1.7 Светильник крепится к стене.

2. Основные технические характеристики.

Напряжения питания, В                                 - 220, 50Гц

Мощность, Вт                                                  -60

КПД, %                                                             - не менее 65

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- светильник в сборе;

- паспорт

- упаковка.

4. Требования безопасности

4.1 Запрещается использовать в светильнике лампы мощностью более 60 Вт.

4.2 Замену ламп и обслуживание светильника производить только при отключенной сети питания.

4.3 Подсоединение светильника к сети осуществляется непосредственно  электриком.

5. Подготовка к работе

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.

5.2 Прикрепить светильник к стене.

5.3 Подсоединение светильника к сети осуществляется непосредственно к патрону.

5.4 Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Хранение

Светильник должен храниться в сухих помещениях.

Светильники НББ 64-60-080 УХЛ4 соответствуют требованиям

ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: ______________                     ОТК: _______

Штамп магазина:    ______________                      Подпись продавца:  ______________

# ОАО «Завод ЭЛЕТЕХ»

440003,Российская Федерация,г.Пенза,ул.Терновского,19-А,

тел/факс: (8412); 93-06-06

Светильник НББ 64-60-080 УХЛ4

АЮ02                        (паспорт)

1. Назначение и основные сведения.

  - Светильник настенный с лампой накаливания

НББ 64-60-080 УХЛ4 предназначен для  освещения

жилых помещений.

1.2 Светильник соответствует требованиям

ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1.

1.3 Светильник изготавливают в исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур окружающей среды от +1ºС до +35ºС и относительной влажности 80%.

1.4 Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды – IP20.

1.5 Класс защиты от поражения электрическим током 0 по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

1.6 Срок службы светильника – не менее 10 лет.

1.7 Светильник крепится к стене.

2. Основные технические характеристики.

Напряжения питания, В                                 - 220, 50Гц

Мощность, Вт                                                  - 60

КПД, %                                                             - не менее 65

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

- светильник в сборе;

- паспорт

- упаковка.

4. Требования безопасности

4.1 Запрещается использовать в светильнике лампы мощностью более 60 Вт.

4.2 Замену ламп и обслуживание светильника производить только при отключенной сети питания.

4.3 Подсоединение светильника к сети осуществляется непосредственно  электриком.

5. Подготовка к работе

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его комплектности.

5.2 Прикрепить светильник к стене.

5.3 Подсоединение светильника к сети осуществляется непосредственно к патрону.

5.4 Установить лампу и рассеиватель. Светильник готов к эксплуатации.

6. Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Хранение

Светильник должен храниться в сухих помещениях.

Светильники НББ 64-60-080 УХЛ4 соответствуют требованиям

ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: ______________                     ОТК: _______

Штамп магазина:    ______________                      Подпись продавца:  ______________